## Slide 1
本讲重点内容
绘图工具和仪器的使用方法、利用CAD绘图软件绘制工程图
学习目标
掌握绘图仪器和计算机CAD绘图的基本技能。
会使用绘图仪器，会进行CAD绘图软件的基本操作，会在CAD中建立符合国际标准的样板图
工欲善其事，必先利其器
——制图工具和基本技能

## Slide 2
工欲善其事，必先利其器
——制图工具和基本技能
1. 图板
2. 丁字尺
使用时，必须将尺头靠紧图板左侧的工作边，上下移动丁字尺，并利用尺身的工作边画出水平线
一、 绘图工具和仪器的使用方法

## Slide 3
3. 三角板
三角板两块，一块是45°另一块是30°和60°。三角板和丁字尺配合使用，可画垂直线和30°、45°、60°以及n×15°的各种斜线
一、 绘图工具和仪器的使用方法
工欲善其事，必先利其器
——制图工具和基本技能

## Slide 4
4. 绘图铅笔及铅芯
一、 绘图工具和仪器的使用方法
制图工具和基本技能

## Slide 5
5. 绘图仪器
1）圆规
一、 绘图工具和仪器的使用方法
制图工具和基本技能
2）分规

## Slide 6
绘图的方法和步骤
1. 准备工作
⑴ 将绘图工具和仪器以及图板擦拭干净，削好铅笔。
⑶ 判别图纸正反面，将图纸用胶带固定在图板左下方适当位置。
⑵ 根据图形大小和复杂程度，确定绘图比例和图纸幅面。
制图工具和基本技能
一、 绘图工具和仪器的使用方法

## Slide 7
1. 操作界面与AutoCAD命令的启动
在Windows系统下安装AutoCAD 2012后，桌面上会创建一个启动图标。在该图标处双击鼠标左键，即启动AutoCAD2012主界面“草图与注释”工作空间
二、AutoCAD软件基本操作
制图工具和基本技能

## Slide 8
快速访问工具栏
标题栏
菜单栏
功能区
交互信息工具栏
功能区
布局标签
命令提示窗口
状态栏
坐标系

## Slide 9
绘图区
光标
点击此处可设置工作空间
点击此处可设置菜单栏的显示与隐藏

## Slide 10: 启动AutoCAD命令的方法
1. 用鼠标操作启动命令
2. 用键盘输入启动命令
3. 在“命令行窗口”输入命令
命令输入可通过
一：从工具条输入
二：从菜单栏输入
三：从键盘输入
二、AutoCAD软件基本操作
制图工具和基本技能

## Slide 11
启动AutoCAD命令的方法
二、AutoCAD软件基本操作
制图工具和基本技能
功能区工具栏输入命令
菜单栏输入命令
键盘输入命令

## Slide 12: 图形文件管理
1. 创建新图形文件
命令行：NEW
菜单栏：鼠标左键单击“文件”→“新建”按钮。
工具栏：单击“标准”工具栏中 “新建” 按钮。
系统则打开“选择样板”对话框，从中选择某一样板文件后，单击“打开”按钮，系统进入绘图环境。
二、AutoCAD软件基本操作
制图工具和基本技能

## Slide 13
2. 打开图形文件
命令行：OPEN
菜单栏：鼠标左键单击“文件”→“打开”按钮。
工具栏：
单击“标准”工具栏中按钮。
系统打开“选择文件”对话框，读者可以从中打开已有图形文件
二、AutoCAD软件基本操作
制图工具和基本技能
图形文件管理

## Slide 14
二、AutoCAD软件基本操作
制图工具和基本技能
3. 保存图形文件
命令行：SAVE
菜单栏：鼠标左键单击“文件”→“保存”按钮。
图形文件管理
工具栏：单击“标准”工具栏中单击保存按钮。
执行上述操作后，若文件已命名，系统自动保存；文件未命名（默认名Drawing1.dwg），系统打开“图形另存为”对话框，用户可按提示操作，输入文件名后，单击“保存”按钮保存文件。

## Slide 15: 1. 设置绘图初始环境
命令行：DDUNITS（或UNITS）
菜单栏：鼠标左键单击“格式”→“单位”按钮。系统则打开“图形单位”对话框，选项中，可定义单位和角度格式，插入时的缩放单位选项设定为毫米。鼠标左键单击“方向”可以打开“方向控制“对话框，进行方向控制设定。
二、AutoCAD软件基本操作
制图工具和基本技能
命令行：LIMITS
菜单栏：鼠标左键单击“格式”→“图形界限”按钮。命令行窗口显示： 0,0 (回车)；420,297 （输入右上角的坐标后回车，设定A3幅面图纸）
3.显示绘图界限
菜单栏：鼠标左键单击“视图”→“缩放”→“全部”按钮。此时，所绘图形均显示在窗口内。
2.设置绘图边界

## Slide 16
坐标系与数据输入方法
（1）绝对直角坐标：x,y,z
（2）绝对极坐标：距离<角度
（3）相对直角坐标：@dx,dy
（4）相对极坐标：@距离<角度
（5）方向距离输入法：用鼠标确定方向后，从键盘
输入的数即为到前一点（位置）的距离。
二、AutoCAD软件基本操作
制图工具和基本技能

## Slide 17
1. 缩放图形
命令行：ZOOM
菜单栏：依次单击“视图”→“缩放”按钮。系统弹出缩放下拉菜单
图形显示控制
二、AutoCAD软件基本操作
制图工具和基本技能

## Slide 18
AutoCAD二维绘图与编辑命令
1 .绘图基本命令
在菜单栏:
“绘图”下拉菜单中包括了主要的二维绘图命令
二、AutoCAD软件基本操作
制图工具和基本技能

## Slide 19: 选择与编辑图形
1. 选择编辑对象 设置对象的选择模式
菜单栏：
“工具”→“选项” 。
系统弹出“选项”对话框。
二、AutoCAD软件基本操作
制图工具和基本技能

## Slide 20: 2.编辑图形 命令菜单
下拉菜单 编辑图形的命令项
功能区 编辑图形的命令项
二、AutoCAD软件基本操作
制图工具和基本技能

## Slide 21: 精确绘图工具
右键单击状态栏中的“对象捕捉”，系统弹出左图所示的“对象捕捉”快捷菜单。
也可以按住<Ctrl>键或<Shift>键的同时,单击鼠标右键，系统弹出 “对象捕捉”快捷菜单。
二、AutoCAD软件基本操作
制图工具和基本技能

## Slide 22: 极轴追踪
使用极轴追踪，光标将按指定角度和距离的增量来追踪特征点。使用极轴追踪前先要进行参数设定。
菜单栏：
单击 “工具”→ “草图（绘图）设置…”
二、AutoCAD软件基本操作
制图工具和基本技能

## Slide 23: 极轴追踪
指定极轴角度
可以使极轴追踪沿着 90°、60°、45°、30°、22.5°、18°、15°、10°和5°的极轴角增量进行追踪，也可以指定其他角度。注意：必须在“极轴”模式打开的情况下使用。打开和关闭极轴追踪，按 <F10> 键，或单击状态栏上的“极轴”
二、AutoCAD软件基本操作
制图工具和基本技能
指定极轴距离
使用“极轴捕捉”，光标将按指定的极轴距离增量进行移动。在“草图设置”对话框的“捕捉与栅格”选项卡中，设置极轴距离，单位为mm

## Slide 24
1. 布局
根据幅面画出图框和标题栏
确定各图形在图框中的位置。图框与图形、图形与图形之间应留出间隔
三、利用绘图仪器绘制工程图的技能
制图工具和基本技能

## Slide 25
2.画图形的底稿
底稿应从轴线、中心线或主要轮廓线开始画起，以便度量尺寸
三、利用绘图仪器绘制工程图的技能
制图工具和基本技能
3.描深图线
描深过程中要保持笔端的粗细一致。

## Slide 26: 设置符合国标要求的CAD绘图环境
四、利用CAD绘制工程图的技能
制图工具和基本技能
按机械制图国家标准设置：
图纸幅面和格式 、线型及其颜色、线宽、文字样式等要求，
建立自己的样板图。
样板图相当于印有图框、标题栏等内容的图纸
1. 设置图层
图层
作用：
是图形中使用的主要组织工具。
将构造线、文字、标注和标题栏置于不同的图层上，
方便区分和管理。

## Slide 27: 设置符合国标要求的绘图环境
四、利用CAD绘制工程图的技能
制图工具和基本技能
命令行：LAYER
菜单栏：左键单击“格式”→“图层”
功能区：左键单击“常用”→“图层”→“图层”
AutoCAD系统弹出 “图层特性管理器对话框。

## Slide 28
设置符合国标要求的绘图环境
四、利用CAD绘制工程图的技能
制图工具和基本技能
(2) 设置图层线型
(1) 创建和命名新图层
单击新建图层按钮，可设置新图层。图层名用户可以自定义。
默认线型为Contnuous。绘制的对象不同，线型进行设置便区分。
图层列表:“线型”列的Contnuous，打开“选择线型”对话框

## Slide 29
设置图层线型
单击线型
单击
设置符合国标要求的绘图环境
四、利用CAD绘制工程图的技能
制图工具和基本技能

## Slide 30
在对话框中“文件（F）”一栏选用ACADISO.LIN文件
从可用线型列表中选择所需线型
单击
设置符合国标要求的绘图环境
四、利用CAD绘制工程图的技能
制图工具和基本技能

## Slide 31
线型被加载到“选择线型”对话框中
线型被加载到“选择线型”对话框中
在已加载的线型库中选择要加载的线型
单击“加载”
设置符合国标要求的绘图环境
四、利用CAD绘制工程图的技能
制图工具和基本技能

## Slide 32
(3) 设置线宽
在“图层特性管理器”对话框的“线宽”列中单击该图层对应的线宽“—默认”
打开“线宽”对话框，选择需要的线宽。
设置符合国标要求的绘图环境
四、利用CAD绘制工程图的技能
制图工具和基本技能

## Slide 33
2.设置线型比例
默认，全局线型和单个线型比例均设置为 1.0。
比值越小，每个绘图单位中生成的重复图案就越多。对于太短，甚至不能显示一个虚线小段的线段，可以使用更小的线型比例。
设置符合国标要求的绘图环境
四、利用CAD绘制工程图的技能
制图工具和基本技能
3. 管理图层
除了使用“图层特性管理器”对话框创建图层、设置线型和线宽等、颜色外，还可对图层进行重命名、删除、图层的显示等设置和管理。

## Slide 34: 建立样板图
在菜单栏，依次单击“文件”→“新建”命令
四、利用CAD绘制工程图的技能
制图工具和基本技能
系统弹出 “选择样板”对话框。选文件名为acadiso的样板打开。

## Slide 35
建立样板图
四、利用CAD绘制工程图的技能
制图工具和基本技能
(2）在菜单栏：单击“格式”→“图层”按钮，或在功能区，单击“图层”功能中的按钮，打开图层特性管理器，创建新图层并设置图层，同时注意线型及线宽的设置。

## Slide 36
建立样板图
四、利用CAD绘制工程图的技能
制图工具和基本技能
设置线型比例。
(4）设置绘图单位和比例、画图幅边框。将0层设为当前层。打印时将0层设为“不打印”，即不打印图幅边框。
在命令行的“命令：”光标后输入mvsetup命令并按回车键。
按命令行窗口提示的信息输入参数 后，绘图窗口中出现一个按所设定的图幅自动绘制的图幅边框

## Slide 37
建立样板图
四、利用CAD绘制工程图的技能
制图工具和基本技能

## Slide 38
建立样板图
四、利用CAD绘制工程图的技能
制图工具和基本技能
(5）用偏移命令Offset画图框。
先将粗实线层设为当前层。
选择“01粗实线”图层。并在状态栏打开线宽开关
在功能区，单击“修改“工具栏中偏移命令 按命令行窗口提示 输入参数
建立样板图
四、利用CAD绘制工程图的技能

## Slide 39
用光标选中边框
十字光标在图框内单击

## Slide 40
制图工具和基本技能
建立样板图
四、利用CAD绘制工程图的技能

## Slide 41
(6) 画标题栏、在标题栏中书写文字
制图工具和基本技能
建立样板图
四、利用CAD绘制工程图的技能

## Slide 42: 在样板图中使用文字和表格
四、利用CAD绘制工程图的技能
制图工具和基本技能
1. 设置文字样式 在AutoCAD中，所有文字都与文字样式相关联。如文字注释和尺寸标注时，通常使用当前的文字样式，文字样式包括“字体”、“字型”、“高度”、等参数。
菜单栏：单击“格式”→“文字样式”
系统弹出“文字样式”对话框。
执行对话框可以完成相关操作

## Slide 43
单击“文字样式”对话框中的“新建”按钮
系统出现“新建文字样式”对话框
在“样式名：”框中输入新名称，如：“汉字”，单击“确定”。
在样板图中使用文字和表格
四、利用CAD绘制工程图的技能
制图工具和基本技能

## Slide 44
菜单栏：依次单击 “视图” →“文字”
在绘图窗口中指定一个放多行文字的区域，系统出现“文字编辑器”工具栏和文字输入窗口，在该窗口中完成文字的书写和编辑
书写文字
四、利用CAD绘制工程图的技能
制图工具和基本技能