## Slide 1
重点内容
绘制平面几何图形，会通过二维图形利用CAD软件构建三维实体
学习目标
★理解掌握二维图形构形方法，培养空间思维能力和创造思维能力。
★会绘制平面几何图形，会通过二维图形利用CAD软件构建三维实体。
二维图形的构形

## Slide 2
一、正多边形
⒈ 正六边形
二维图形的构形及绘制
机件轮廓形状各不相同，但基本由基本几何图形构成
为什么学？

## Slide 3
5单位
二、斜度与锥度
⒈ 斜度
斜度是指直线或平面对另一直线或平面的倾斜程度。
斜度=tga=H:L=1:H/L
L
a
H
1单位
h
30°
h=字高
1:5
80
10
例：画下面的图形
斜度符号画法：
二维图形的构形及绘制

## Slide 4
⒉ 锥度
锥度是指圆锥的底面直径与高度之比，或是圆锥台的底圆直径与顶圆直径之差与高度之比。
通常写成1:n的形式
● 锥度的画法
● 锥度符号的画法
2.5h
1.4h
h=字高
d
l
L
D
a
1单位
5
1:5
25
20
5单位
锥度=D/L＝（D-d）/ l=2tanα，α为半锥角
二、斜度与锥度
二维图形的构形及绘制

## Slide 5
1.利用布尔运算构建二维图形
二、 二维图形的构形方法
二维图形的构形及绘制
图形A和B
并运算结果
交运算结果
差运算结果
阵列构形
子图形的矩形阵列
子图形的环形阵列
子图形的大小及形状不变，按矩形或环形阵列构建所需的二维图形。
2. 利用子图形构建二维图形

## Slide 6
2. 利用子图形构建二维图形
镜像构形
子图形的形状及大小不变，以指定的线为对称线，构建所需的二维图形。
二、 二维图形的构形方法
二维图形的构形及绘制
3.利用几何相交和相切构建二维图形
由直线、圆弧连接构成的无规则的二维图形，无法用布尔运算构形，也很难采用子图形组合的方式构形。对于这些二维图形，可采用圆弧连接的方法构建图形。
(a) 卡盘构形 (b) 法兰接头面域图形

## Slide 7
1. 圆弧与已知直线连接
三、 平面图形构形设计
二维图形的构形及绘制
⑴ 作两条辅助线分别与两已知直线平行且相距R。
⑵ 由点O分别向两已知直线作垂线，垂足即切点。
⑶ 以点O为圆心，R为半径画连接圆弧。
交点O即为连接圆弧的圆心。

## Slide 8
三、 平面图形构形设计
二维图形的构形及绘制
⑴ 以O1为圆心，R1+R为半径画圆弧。
⑵ 以O2为圆心，R2+R为半径画圆弧。
⑷ 以O为圆心， R为半径画连接圆弧。
⑶ 分别连接O1O、O2O3求得两个切点。
2. 圆弧R与已知两圆弧R1、R2外连接（外切）

## Slide 9
3. 圆弧与已知两圆弧内连接
三、 平面图形构形设计
二维图形的构形及绘制
⑴ 以O1为圆心，R-R1为
半径画圆弧。
⑵ 以O2为圆心，R-R2为
半径画圆弧。
⑷ 以O3为圆心，
R为半径画连
接圆弧。
⑶ 分别连接O3O1、
O3O2 并延长求
得两个切点。

## Slide 10
4. 圆弧与已知圆弧、直线连接
三、 平面图形构形设计
二维图形的构形及绘制
⑴ 以O1为圆心，R1+R为半径作圆弧。
⑵ 作与已知直线平行且相距为R的直线。
⑶ 连接O1O，求得与已知圆弧的切点。
⑸ 以O为圆心，R为半径画连接圆弧。
⑷ 由O向已知直线作垂线，求得与已知直线的切点。

## Slide 11
5. 圆的切线
⒈ 过圆外一点作圆的切线
⑴ 连接OA
⑵ 以OA为直径作圆
⑶ 分别连接AC1、AC2
三、 平面图形构形设计
二维图形的构形及绘制

## Slide 12
⒉ 作两圆的外公切线
⑴ 以O2为圆心，R2-R1为半径作辅助圆。
⑵ 过O1作辅助圆的切线O1C。
⑶ 连接O2C并延长使其与O2圆交于C2。
⑷ 过O1作O2C2的平行线。
⑸ 连接C1C2即为两圆的外公切线。
三、 平面图形构形设计
二维图形的构形及绘制
●
●

## Slide 13
O1
R1
O2
R2
⒊ 作两圆的内公切线
⑴ 以O1O2为直径作辅助圆。
⑵ 以O２为圆心, R2+R1为半径作圆弧与辅助圆相交。
⑶ 连接O2K。
⑷ 过O1作O2C2的平行线。
⑸ 连接C1C2即为两圆的内公切线。
C2
●
C1
●
K
●
R2+R1
三、 平面图形构形设计
二维图形的构形及绘制

## Slide 14: 圆弧连接作图步骤
1. 平面图形的尺寸分析
分析图中尺寸的基准及各尺寸的作用。按尺寸作用分：
标注平面图形的尺寸时，首先应合理地选择一个统一的基准。
定形尺寸
定位尺寸
尺寸的基准
三、 平面图形构形设计
二维图形的构形及绘制

## Slide 15: 圆弧联结示例
2. 平面图形的图线分析
确定平面图形，需要知道图形的定形尺寸和定位尺寸。
否则要利用线段连接的潜在关系来绘制。
平面图形中主要为线段和圆或圆弧
三、 平面图形构形设计
二维图形的构形及绘制

## Slide 16: 圆弧联结示例
有定形尺寸，而无定位尺寸的弧
圆弧分为三类
已知弧
中间弧
连接弧
已知弧
定位尺寸和定形尺寸全部标注的弧
中间弧
有定形尺寸和不完全定位尺寸的弧
连接弧
2. 平面图形的图线分析
三、 平面图形构形设计
二维图形的构形及绘制

## Slide 17: 圆弧联结示例
3. 绘制平面图形
1）确定基准线
2）绘制已知弧和线段
3）绘制中间弧和线段
三、 平面图形构形设计
二维图形的构形及绘制

## Slide 18: 圆弧联结示例
3. 绘制平面图形
1）确定基准线
2）绘制已知弧和线段
3）绘制中间弧和线段
4）加深整理
三、 平面图形构形设计
二维图形的构形及绘制
●
●

## Slide 19
圆弧连接中，有关概念的说法正确的是：
定位尺寸和定形尺寸全部标注的圆弧是已知圆弧。
有定形尺寸而无定位尺寸的圆弧是中间弧。
两圆弧外切，其中心距等于两圆弧半径之和。
两圆弧内切，其中心距等于两圆弧半径之差。
A
B
C
D
提交
多选题
1分

## Slide 20
圆弧连接作图小结
一、无论哪种形式的连接，连接圆弧的圆心都是利用动点
运动轨迹相交的概念确定的。
☆ 距直线等距离的点的轨迹是直线的平行线。
☆ 与圆弧等距离的点的轨迹是同心圆弧。
二、连接圆弧的圆心是由作图确定的，故在标注尺寸时只
注半径，而不注圆心位置尺寸。

## Slide 21: 用AutoCAD绘制平面几何图形

## Slide 22: （1）将点画线层设为当前层 绘制基准线
（2）将粗实线层设为当前层。绘制矩形轮廓，先画矩形的左右两边
(3) 绘制圆角
4. 绘制矩形中左边的2个φ10的小圆
整理小圆的中心线
在菜单栏：单击“镜像”命令，画左下小圆
5. 绘制图形左侧R12、φ12的中心线和圆
6. 在菜单栏：单击“镜像”命令，画图形右侧圆
7. 绘制直径为φ56、φ32的圆
8. 用Line“画直线”命令绘制圆的切线
9. 修剪、整理图形，将平面图形调整到合适的位置

## Slide 23: 通过二维图形构建三维立体
用拉伸命令构建立体
用旋转命令构建立体