## Slide 1
1. 标注组合体的基本要求尺寸
能正确、完整、清晰地标注组合体的尺寸
三、重点、难点：
用形体分析法和面形分析法
标注组合体的尺寸
组合体的尺寸标注
2.用形体分析法和线面分析法标
注组合体的尺寸
本讲重点内容
学习目标:

## Slide 2
1. 标注尺寸的基本要求
正确：
完全：
要符合国家标准的有关规定。
将确定组合体各部分形状大小及相对位置的尺寸标注完全，不遗漏，不重复。
清晰：
尺寸布置要整齐、清晰，便于阅读。
组合体的尺寸标注

## Slide 3
将组合体分解为若干个基本体和简单体，在形体分析的基础上标注三类尺寸。
⑴ 定形尺寸：
确定各基本体形状和大小的尺寸。
⑵ 定位尺寸：
确定各基本体之间相对位置的尺寸。
2.组合体的尺寸标注方法
基本方法：形体分析法
⑶ 总体尺寸：
机件长、宽、高三个方向的最大尺寸。
要标注定位尺寸，必须先选定尺寸基准。物体有长、宽、高三个方向的尺寸，每个方向至少要有一个基准。通常以物体的底面、端面、对称面和轴线作为基准。
三类尺寸

## Slide 4
例：标注轴承座的尺寸
1）形体分析
2）选定长、宽、高三个方向尺寸的主要基准
3）按形体分析逐个注出各基本几何体的定形尺寸和定位尺寸

## Slide 5
例：标注轴承座的尺寸
1）形体分析
2）选定长、宽、高三个方向尺寸的主要基准
3）按形体分析逐个注出各基本几何体的定形尺寸和定位尺寸
R
4×




4）标注总体尺寸并进行检查、修改、整理

## Slide 6
3.清晰标注尺寸应注意以下几个问题
R
4×




1）尺寸尽可能地注在反映形体形状特征最明显的投影上。
2）同一形体的定形尺寸和定位尺寸应尽量集中注在同一投影上。
3）半径尺寸必须注在反映圆弧的投影上，且不能注出半径的个数。

## Slide 7
4）同轴回转体的直径尺寸最好注在非圆投影上，即避免在同心圆较多的投影上标注过多的直径尺寸。
3.清晰标注尺寸应注意以下几个问题
好！
不好！
5）尺寸线平行排列时，为避免尺寸线与尺寸界线相交，应小尺寸在里，大尺寸在外。

## Slide 8
3.清晰标注尺寸应注意以下几个问题
6）尺寸应尽量注在投影外部，保持投影图的清晰。如所引尺寸界线过长或多次与图线相交时，可注在投影图内适当的空白处。
7）一般应避免标注封闭尺寸。
8）对称性的尺寸，一般按对称要求注。

## Slide 9
采用形体分析法进行组合体尺寸标注，下列说法正确的是：
确定长、宽、高三个方向的尺寸基准
注出各基本几何体的定形尺寸和定位尺寸
综合考虑，注出组合体的总体尺寸
选择基准时，长、宽、高每个方向上有一个主要基准
A
B
C
D
提交
多选题
4分

## Slide 10
利用CAD绘制组合体并标注尺寸
1. 在CAD系统中设置尺寸标注样式
为符合国家技术标准要求，在尺寸标注之前先要进行标注样式的设置，把图层置换到“08尺寸线”层
在菜单栏：依次单击 “格式” →“标注样式”系统弹出“标注样式管理器”对话框 。
单击
在“新样式名”文本栏中输入新标注样式的名字
输入
单击
弹出“新建标注样式：GB全尺寸”对话框
“线”选项卡
单击
输入7
输入2
输入0
单击

## Slide 11
其他各处选项默认
单击文字
利用CAD绘制组合体并标注尺寸
1. 在CAD系统中设置尺寸标注样式
输入数字3

## Slide 12
单击此处选择“数字、字母”
此处输入3.5
选择“ISO标准”
其他选项默认
单击“调整”
利用CAD绘制组合体并标注尺寸
1. 在CAD系统中设置尺寸标注样式

## Slide 13
选择“文字”优先
把“优化”选项中的两项打∨
单击
利用CAD绘制组合体并标注尺寸
1. 在CAD系统中设置尺寸标注样式
单击

## Slide 14
单击“置为当前”
单击
利用CAD绘制组合体并标注尺寸
1. 在CAD系统中设置尺寸标注样式

## Slide 15
在CAD中标注组合体尺寸时，操作方法正确的是：
按国家机械制图标准设置尺寸标注样式
无需设置，直接使用CAD默认
将图层置换到尺寸线层
任意图层均可标注尺寸
A
B
C
D
提交
多选题
1分

## Slide 16
绘制组合体视图并标注尺寸

## Slide 17
绘制组合体视图并标注尺寸
1. 调用A4样板图
2.布局。将“01粗实线”层置为当前层；调用Line“直线” 画基准线
3.用Offset“偏移”命令绘制出投影中圆的中心线和底板圆孔轴线
4.构造组合体底板的投影
5.构造圆柱部分的投影
6.构造水平投影底板被圆柱遮挡部分的虚线
7.将各条对称中心线和轴线换至“点画线”层 ，整理图形
5. 标注尺寸。将“08尺寸线”层置为当前层
在功能区，执行“常用”→“注释”→“线性” 命令

## Slide 18
绘制组合体视图并标注尺寸
标注底板线性尺寸（定形、定位）
标注圆柱桶线性尺寸
标注底板圆孔尺寸
标注底板上圆孔的直径“2×φ9”
依次单击后“线性” 黑三角后的→“直径” 命令
在圆周上拾取任意一点
选择重新输入文字“T” 回车
输入文字2*%%C9 回车.
指定尺寸线的位置

## Slide 19
关于利用CAD绘制组合体的方法，说法正确的是：
上述例题不是最简单的方法
利用极轴追踪和捕捉绘制组合体比这个例题方法简单
绘制组合体图形应该从有积聚性的投影开始
标注非圆直径不一定采用例题中的方法
A
B
C
D
提交
多选题
1分

## Slide 20
利用CAD构建组合体三维实体
单击功能区中的“常用”按钮，“坐标”工具栏显示在用户界面中
例：创建如图所示的组合体

## Slide 21
利用CAD构建组合体三维实体
1) 构建底板、圆柱体。
2）创建肋板。
在工具栏选择
执行多段线命令
用相对坐标输入坐标绘制肋板平面图
创建肋板，厚度为6
用拉伸命令
肋板的移动基点A用“中点捕捉”拾取，移动的目标点为底板上表面右侧的圆心，捕捉拾取。
3) 用并集命令，将底板、圆柱体、肋板结合为一体

## Slide 22
利用CAD构建组合体三维实体
4) 在工具栏选择
用差集命令构建φ22的通孔
构建底板上的小孔
5) 构建圆柱上的两个正垂孔
→
在功能区“视图”下的“视图”工具栏中选择
在“视图”工具栏中选择
→
捕捉工具只设定圆心捕捉，在“坐标”工具栏单击“原点”命令
捕捉圆柱的底面圆心，将坐标原点移到此处
6) 构建φ15mm和φ10mm的圆柱,整理，完成着色。