## Slide 1
1.轴测图的基本知识
3.斜二等轴测图画法
3.了解斜二轴测图的应用特点和绘制方法。
2.掌握正等轴测图的作图方法，会绘制组
合形体轴测图、会二维图形空间化。
组合形体的正等轴测图的绘制方法
2.正等轴测图画法
轴 测 图
本章内容
学习目标:
1.了解轴测图作图原理、规律和分类。
重点:
难点:
轴测图作图原理

## Slide 2
轴测图
多面正投影

## Slide 3
一、 轴测图的基本知识
将物体连同确定其空间位置的直角坐标系
1.轴测图的形成
沿不平行于任一坐标面方向
用平行投影法将其投射在单一投影面P上
所得的具有立体感的图形叫做轴测图。
得到轴测投影的面叫做轴测投影面。
轴测图

## Slide 4
2.轴测轴、轴间角和轴向伸缩系数
X1O1Y1，  X1O1Z1，  Y1O1Z1
坐标轴
轴测轴
物体上 OX， OY， OZ
投影面上 O1X1，O1Y1，O1Z1
轴测轴：建立在物体上的坐标轴，在投影面上的投影
轴间角
投影面
O1
X1
Y1
Z1
O
X
Y
Z
轴间角：轴测轴间的夹角

## Slide 5
轴向伸缩系数
O1A1
OA
= p
O1B1
OB
= q
O1C1
OC
= r
物体上平行于坐标轴的线段在轴测图上的长度与实际长度之比叫做轴向伸缩系数。
A
B
投影面
O
X
Y
Z
O1
X1
Y1
Z1
C
A1
B1
C1

## Slide 6
3. 轴测图投影特性
★ 线性不变
★ 线段比值相等
★ 平行性不变
★ 从属性不变

## Slide 7
思考：物体上与坐标轴平行的直线，其轴测投影有何特性？
平行于相应的轴测轴
凡是与坐标轴平行的线段，就可以在轴测图上
沿轴向进行度量和作图。
注意：与坐标轴不平行的线段其伸缩系数与之不同，
不能直接度量与绘制，只能根据端点坐标，作
出两端点后连线绘制。
轴测含义
3. 轴测图投影特性

## Slide 8
从下列选项中选择正确的选项。
建立在物体上的坐标轴，在投影面上的投影叫轴测轴。
轴间角是轴测轴间的夹角
凡是与坐标轴平行的线段，就可以在轴测图上沿轴向进行度量和作图
与坐标轴不平行的线段，也能直接度量与绘制
A
B
C
D
提交
多选题
3分

## Slide 9
4.轴测图的分类
轴测图
正轴测图
正等轴测图 p = q = r
正二轴测图 p = r  q
正三轴测图 p  q  r
斜轴测图
斜等轴测图 p = q = r
斜二轴测图 p = r  q
斜三轴测图 p  q  r
正等轴测图
斜二轴测图
正投影法
斜投影法

## Slide 10
轴测图的三个概念
本讲小结
四个投影特性
线性不变
线段比值相等
平行性不变
从属性不变
轴测轴
轴间角
轴向伸缩系数

## Slide 11
二、正等轴测图
轴间角与轴向伸缩系数
轴向伸缩系数：p = q = r = 0.82
轴间角：
X1O1Y1 =  X1O1Z1 =  Y1O1Z1 = 120°
Z1
X1
Y1
O1
简化轴向伸缩系数：p = q = r = 1

## Slide 12
c
s
s
a
b
c
a
b
s
a
b
c
O
O
O
X
X
Y
Y
Z
Z
例1：画三棱锥的正等轴测图
X1
O1
Y1
Z1
正等轴测图画法
⑴ 坐标法
B
●
C
●
S
●
⒈ 平面体的正等轴侧图画法
A
●

## Slide 13
例2：已知三视图，画轴测图。
⑵ 切割法

## Slide 14
例3：已知三视图，画轴正等测图。
⑶ 叠加法

## Slide 15
回转体的正等轴测图画法
⑴ 平行于各个坐标面的椭圆的画法
平行于H面的椭
圆长轴⊥O1Z1轴
平行于V面
的椭圆长轴
⊥O1Y1轴
X1
Y1
Z1
平行于W面的椭
圆长轴⊥O1X1轴

## Slide 16
画法：
1. 画圆的外切菱形
2. 确定四个圆心和半径
3. 分别画出四段彼此相切的圆弧
（以平行于H面的圆为例）
四心椭圆法
●
●
●
●
a
b
e
f
d
d
d
F1
E1
●
●
B1
A1
●
●

## Slide 17
例：画圆台的正等轴测图

## Slide 18
⑵ 圆角的正等轴测图的画法
简便画法：
1.由圆角半径确定切点A、B、C、D
2. 过 A、B、C、D作相应边的垂线
4.分别以 O为圆心，画圆弧
3.确定的圆心
★作公切线，加深

## Slide 19
选择正确的选项。
正等轴测图的轴向伸缩系数p=q=r=1，轴间角为120°。
切割体构形设计，采用拉伸构形较为方便。
回转体的构形设计，一定要用旋转法。
平行于各坐标面的圆的正等轴测图不一定都是椭圆
A
B
C
D
提交
多选题
2分

## Slide 20
斜二等轴测图
轴向伸缩系数和轴间角
轴向伸缩系数：p=r=1 ，q=0.5
轴间角： X1O1Z1=90°
X1O1Y1=Y1O1Z1=135°
45°
X1
1:1
O1
1:2
Y1
Z1
1:1

## Slide 21
平行于各坐标面的圆的画法
1.平行于V面的圆仍为圆，反映实形。
2.平行于H面的圆为椭圆，长轴对O1X1轴
偏转7°,长轴≈1.06d,短轴≈0.33d
3.平行于W面的圆与平行于H面的圆的椭
圆形状相同，长轴对O1Z1轴偏转7°。
由于两个椭圆的作图复杂，当物体这两个方向上有圆时，一般不用斜二等轴测图，而采用正等轴测图。
斜二轴等测图的最大优点：
物体上凡平行于V面的平面都反映实形。
斜二轴等测图画法

## Slide 22
例1：已知两视图，画斜二等轴测图。

## Slide 23
例2：已知两视图，画斜二等轴测图。

## Slide 24
关于正等轴测图与斜二轴测图的画法的区别，选项中哪个说法是正确的？
只有一个方向有圆时，采用斜二轴测图比正等轴测图画图简便。
于轴间角和轴向伸缩系数不同。
正等轴测图中各个方向的椭圆画法相对比较简单。
平行于XOZ坐标面的圆的斜二轴测图反映实形。
A
B
C
D
提交
多选题
3分

## Slide 25
正等轴测图与斜二等轴测图的画法的区别：
在于轴间角和轴向伸缩系数。
由于正等轴测图中各个方向的椭圆画法相对比较简单，所以当物体各个方向都有圆时，一般都采用正等轴测图。
本章小结
斜二等轴测图：
优点是物体上凡是平行于投影面的平面在图上都反映实形，因此，当物体只有一个方向的形状比较复杂，特别是只有一个方向有圆时，常采用斜二等轴测图

## Slide 26
轴测图 总结