## Slide 1
三面投影之间的度量对应关系
三等关系
长对正
高平齐
宽相等
长
高
宽
宽
知识回顾：
三面投影度量与方位关系
三面投影之间的方位对应关系
正面投影反映：上、下 、左、右
水平投影反映：前、后 、左、右
侧面投影反映：上、下 、前、后
利用三面投影对应关系实现了空间物体（立体、组合体）平面化处理

## Slide 2
问题：
怎么解决？
☆机件的形状结构复杂，外部结构形状在各方向都需要表达；
内部结构需要表达
☆机件的形状结构相对位置关系需要表达。
☆机件的形状结构与投影面不平行时

## Slide 3
1.视图：各种视图的画法、名称配置及标注
2.掌握剖视的概念、剖视的画法及标注
1.掌握基本视图、向视图、局部视图和斜视图
的画法及标注
视图的画法及标注
剖视图的形成、剖视的画法及标注
2.剖视图：剖视的概念、剖视的画法及标注
机件的常用表达方法（一）
本讲重点内容
目标要求
重点、难点:

## Slide 4
概念：
 向视图
 基本视图
分类：
作用：用于表达机件的外部结构形状和相对位置关系
视 图
机件向基本投影面投射用正投影法绘制出物体的图形，称为视图。
 局部视图
 斜视图

## Slide 5
一、基本视图
 右视图
 主视图
 俯视图
 左视图
 后视图
 仰视图
⒈ 形成
从右向左投射
从下向上投射
从后向前投射
在原有三个投影面的基础上再增设三个投影面，组成一个正六面体。
问题： 机件的外部结构形状在各个方向都需要表达时

## Slide 6
一、基本视图
 主视图
 俯视图
 左视图
⒈ 形成
在原有三个投影面的基础上再增设三个投影面，组成一个正六面体。
问题： 机件的外部结构形状在各个方向都需要表达时
 右视图
从右向左投射
 仰视图
从下向上投射
 后视图
从后向前投射

## Slide 7
⒉ 六个投影面的展开
一、基本视图

## Slide 8
除后视图外，靠近主视图的一边是物体的后面，远离主视图的 一边是物体的前面。
⒊ 六面视图的投影对应关系
长
高
宽
上
下
左
右
前
后
右
左
 度量对应关系：仍遵守“三等”规律
 方位对应关系：
俯视
仰视
左视
右视
后视
长

## Slide 9
关于六面视图的投影，下面说法正确的是：
度量对应关系符合“三等”规律。
除后视图外，靠近主视图的一边是物体的后面，远离主视图的一边是物体的前面。
B选项说的是方位对应关系。
A
B
C
提交
多选题
2分

## Slide 10
二、向视图
向视图是可以自由配置的视图。
按基本位置配置
自由配置
在相应视图附近用箭头指明投射方向，并标注相同的字母；
在向视图的上方标注字母。
表示投射方向的箭头尽可能配置在主视图上，表示后视投射
方向的箭头才配置在左、右视图上。
向视图的标注：

## Slide 11
三、局部视图
局部视图是将物体的某一部分向基本投影面投射所得的视图。
局部视图画法：
★用带字母的箭头指明要
表达的部位和投射方向，
并注明视图名称。
★范围用波浪线表示。结构
完整的且外轮廓封闭时，
波浪线可省略。
★局部视图可按基本视图的
配置形式配置，也可按向
视图的配置形式配置。
B
A
A
B
标注：按基本视图位置配置，中间没有视图隔开可不标注。否则，必须标注。

## Slide 12
四、斜视图
问题：当物体的表面与投影面成倾斜位置时，其投影不反映实形。
★增设一个与倾斜表
面平行的辅助投影面。
解决方法：
★将倾斜部分向辅助投
影面投射。
斜视图是物体向不平行于基本投影面的平面投射所得的视图。
斜视图画法：
★只画机件倾斜结
构真实大小。
★按投射方向配置，保持投影关系。

## Slide 13
画斜视图的注意事项（标注）：
 斜视图通常按投射方向配置和标注。
 允许将斜视图旋转配置，但需在斜视图上方注明。
 斜视图的断裂边界用波浪线或双折线表示。
字母靠近箭头端，
符号方向与旋转
方向一致。
四、斜视图

## Slide 14
选择正确说法：
视图主要用来表达机件的外部结构形状和位置关系。
视图分基本视图、向视图、局部视图和斜视图
局部视图的断裂边界应以波浪线或双折线表示
局部视图必须进行标注
A
B
C
D
提交
多选题
3分

## Slide 15
视图部分知识结构导图

## Slide 16
剖 视 图
问题：当机件的内部形状较复杂时，视图上将出现许多虚线，既影响视图的清晰不便于看图和标注尺寸
如何解决
采用剖视图

## Slide 17
一、剖视图的概念
⒈剖视图的形成
假想用剖切面剖开机件

## Slide 18
一、剖视图的概念
⒈剖视图的形成
假想用剖切面剖开机件
将处在观察者和剖切面之间的部分移去
其余部分向投影面投射所得的图形称为剖视图。
剖切区域打剖面符号

## Slide 19
绘制剖视图的目的是：
为了清晰表达机件的内部结构
因为视图中出现了虚线
为了标注尺寸
A
B
C
提交
单选题
1分

## Slide 20
2.剖视图的画法
 确定剖切面的位置
 想象哪部分移走了？
 在剖面区域内画上剖面符号。
 剖面区域的形状？哪些部分投射时可看到？

## Slide 21
剖视图常用剖面符号

## Slide 22
3. 画剖视图的注意事项
① 剖切平面的选择：通过机件的对称面或轴线且平行于投影面。

## Slide 23
② 剖视图组成:
剖切面后边可见部分的投影
③在剖面区域上画剖面符号
剖切面接触的部分
剖面区域
3. 画剖视图的注意事项

## Slide 24
④剖视图中不漏线、不多线
在剖视图中不要漏线
在剖视图中不要画多线
3. 画剖视图的注意事项

## Slide 25
⑤虚线省略不画
A—A
A
A
3. 画剖视图的注意事项
⑥同一机件在各个视图中剖面线的方向和间距必须一致。
⑦ 剖视是假想的，某一视图取剖视，其他视图仍按完整机件画出
但没有表示清楚的结构，允许画少量虚线。

## Slide 26
选择正确说法：
画剖视图时，所选择的剖切面应平行于相应的投影面，且通过机件的对称平面或轴线。
剖视图由平面区域和剖切面后面可见部分的投影两部分组成。
某一个视图取剖视后，其他视图仍按完整的机件画出。
在剖面区域上应画出剖面符号。
A
B
C
D
提交
多选题
3分

## Slide 27
4.剖视图的标注
② 剖切符号
③ 剖视图的名称。
标注内容：
① 剖切线
指示剖切面的位置(细单长画线)。一般情况下可省略。
表示剖切面起、迄和转折位置及投射方向。
◆ 剖视图按基本视图关系配置时，可省略箭头。
◆ 当单一剖切面通过机件的对称（或基本对称）平面，且剖视图按基本视图关系配置时，可不标注。
下列情况可省略标注：

## Slide 28
本讲内容小结
剖视图的概念
剖视图的标注
画剖视图应注意的问题
剖视图
剖视图的画法