## Slide 1
机件的常用表达方法（三）

## Slide 2
机件的常用表达方法（三）
一、概念
假想用剖切平面将机件的某处垂直于轮廓线或轴线切断，仅画出剖切平面与机件接触部分的图形,称为断面图，简称断面。
断面图
★适用条件:
用于表达机件某部分的断面形状，如轴、杆上的孔、槽等结构。

## Slide 3
机件的常用表达方法（三）
二、断面图的种类
◆移出断面
◆重合断面
⒈ 移出断面图
画在视图之外，轮廓线用粗实线绘制。配置在剖切线的延长线上或其他适当的位置。
⑴ 画法

## Slide 4
机件的常用表达方法（三）
☆剖切平面通过回转面形成的孔或凹坑的轴线时应按剖视画。
注意事项：
二、断面图的种类
⒈ 移出断面图
⑴ 画法

## Slide 5
机件的常用表达方法（三）
注意事项：
剖切面通过圆孔、锥孔轴线的正误对比
正确
错误
正确
错误

## Slide 6
机件的常用表达方法（三）
☆ 当剖切平面通过非圆孔的某些结构，出现完全分离的两个断面时，这些结构应按剖视绘制。
正确
错误
注意事项：
☆ 当移出断面对称时，断面可画在视图中断处。

## Slide 7
机件的常用表达方法（三）
☆ 由两个或多个相交的剖切平面剖切得出的移出断面，中间一般应断开。
注意事项：
⑵ 移出断面的标注方法
标注内容与剖视图相同
① 配置在剖切符号延长线上的不对称的移出断面，或按投影关系配置的对称的移出断面，可省略字母。

## Slide 8
机件的常用表达方法（三）
⑵ 移出断面的标注方法
① 配置在剖切符号延长线上的不对称的移出断面，或按投影关系配置的对称的移出断面，可省略字母。
② 配置在其他位置的对称的移出断面图，可省略箭头。
③ 配置在剖切线的延长线上的对称的移出断面，可省略标注。

## Slide 9
关于断面图形的画法，下面描述正确的是：
移出断面，画在视图之外，轮廓线用粗实线绘制。
移出断面，可以配置在剖切线的延长线上或其他适当的位置。
剖切平面通过非圆孔的某些结构，出现完全分离的两个断面时，这些结构应按剖视绘制。
剖切平面通过回转面形成的孔或凹坑的轴线时应按剖视画。
A
B
C
D
提交
多选题
4分

## Slide 10
机件的常用表达方法（三）
⒉ 重合断面图
⑴ 画法
☆ 当视图中的轮廓线与断面图的图线重合时，视图中的轮廓线仍应连续画出。
☆ 当重合断面画成局部剖视图的形式时，可不画波浪线。

## Slide 11
机件的常用表达方法（三）
⑵ 标注方法
① 不对称的重合断面，在不至于引起误解时，可省略标注。
② 对称的重合断面不必标注，但必须用剖切线表示剖切平面的位置。

## Slide 12
机件的常用表达方法（三）
其他表达方法
2.局部放大图的画法：
它与被放大部分原来的表达方法无关。
一、局部放大图
将图样中所表示的物体部分结构，用大于原图形的比例所绘出的图形，称为局部放大图。
1.概念
3.局部放大图的标注

## Slide 13
机件的常用表达方法（三）
简化表示法包括规定画法、省略画法、示意画法等在内的图示方法。
二、简化表示法
1.肋板的画法
对于机件的肋板，如按纵向剖切，肋板不画剖面符号，而用粗实线将它与其邻接部分分开。
规则：
其他表达方法

## Slide 14
机件的常用表达方法（三）
简化表示法包括规定画法、省略画法、示意画法等在内的图示方法。
二、简化表示法
1.肋板的画法
对于机件的肋板，如按纵向剖切，肋板不画剖面符号，而用粗实线将它与其邻接部分分开。
规则：
肋不对称画成对称
孔未剖到画成剖到
若干直径相同且成规律分布的孔，可以仅画出一个或几个，其余只需用细点画线表示其中心位置。
其他表达方法

## Slide 15
机件的常用表达方法（三）
三、断开画法
轴、杆类较长的机件，当沿长度方向形状相同或按一定规律变化时，允许断开画出。
标注尺寸时，仍注实长。
实长
实长
其他表达方法

## Slide 16
选择正确的描述：
对于机件的肋板，如按纵向剖切，肋板不画剖面符号，而用粗实线将它与其邻接部分分开。
轴、杆类较长的机件，当沿长度方向形状相同或按一定规律变化时，允许断开画出，但标注尺寸时，仍注实长。
将图样中所表示的物体部分结构，用大于原图形的比例所绘出的图形，称为局部放大图。
局部放大图的画法与被放大部分原来的表达方法无关。
A
B
C
D
提交
多选题
4分

## Slide 17
机件的常用表达方法（三）
四、机件上小平面的画法
当回转体机件上的平面在图形中不能充分表达时，可用相交的两条细实线表示。
其他表达方法

## Slide 18
机件的常用表达方法（三）
其他表达方法
交线用轮廓线代替
交线用轮廓线代替
85× 5
共××槽
五、圆柱体上因钻小 孔、铣键槽等出现的交线允许省略，但必须有其他视图清楚地表示了孔、槽的形状。
六、当机件上有若干相同的结构要素并按一定的规律分布时，只需画出几个完整的结构要素，其余的用细实线连接或画出其中心位置。

## Slide 19
机件的常用表达方法（三）
W
V
H
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
什么是第三角画法？
三个互相垂直的投影面V、H、W，将W面左侧空间划分为四个区域，按顺序分别称为第一角、第二角、第三角、第四角。
将物体放在第三角，使投影面处在观察者和物体之间进行投射。
第三角投影法简介

## Slide 20
机件的常用表达方法（三）
第三角投影法简介

## Slide 21
本章所介绍的各种视图、剖视图、断面图的画法及标注方法，均系国标规定，必须很好掌握，才能画出合格的工作图。
简化画法只介绍了常用的几种，这部分内容较多，需要时可查阅有关标准（ GB-T16675.1-2012 技术制图 简化表示法 图样画法）。
本章内容回顾